## Slide 1
CSR：核自己的控制面板
RISC-V 控制和状态寄存器（Control and Status Register）
多周期 RV64 教学路线 · 第 3 步讲义
0x300
mstatus
0x305
mtvec
0x340
mscratch
0x341
mepc
0x342
mcause
0x343
mtval
Notes: 这一讲回答三个问题：CSR 是什么、为什么不能用普通内存代替、第 3 步的核为什么必须实现这 12 个地址。底下这一排就是 trap 机制要用到的 6 个 CSR，后面会逐个讲。

## Slide 2
和寄存器、内存并列的第三个地址空间
通用寄存器
数量
32 个
怎么访问
几乎所有指令
装什么
程序的数据
CSR
数量
地址 12 位，最多 4096 个
怎么访问
只有 6 条 Zicsr 指令
装什么
核自己的配置和状态
内存
数量
整个物理地址空间
怎么访问
load / store
装什么
程序、数据、外设
普通程序几乎不碰 CSR：它们是给操作系统和固件用的，用来配置核、记录刚才发生了什么、测量性能。
Notes: CSR 是 RISC-V 里第三个地址空间。通用寄存器装程序的数据，内存装程序本身和外设，CSR 装的是核自己的状态。访问它只有 csrrw、csrrs、csrrc 和三个立即数形式，一共 6 条指令。

## Slide 3
地址本身编码了访问规则
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[11:10] 可写性
11 = 只读
[9:8] 最低特权级
00 U · 01 S · 11 M
[7:0] 编号
同一类里的序号
0xC00
cycle
11 · 00
只读，U 模式可读
0x300
mstatus
00 · 11
可写，只有 M 模式
0xF14
mhartid
11 · 11
只读，只有 M 模式
0xB00
mcycle
10 · 11
可写，只有 M 模式
所以只读判断可以直接写成 read_only = (addr[11:10] == 2'b11);
Notes: 12 位地址的最高两位决定可不可写，11 就是只读；接下来两位是访问它需要的最低特权级。第 6 步加特权级检查时，用的就是 addr[9:8]。

## Slide 4
为什么不放进内存地址空间
1
处理程序要在动内存之前就能用
trap 刚发生时连栈指针都不可信，第一件事是
csrrw sp, mscratch, sp
2
读改写必须原子
一条指令读出旧值、置位、写回，中间不能被打断
csrrs t0, mstatus, t1
3
每个 hart 一份
多核时每个核有自己的 mepc、mcause，不能共用一个内存地址
4
改了要立即生效
写 mstatus.MIE，下一条指令就按新开关执行；写 satp，下一次取指就按新页表翻译
Notes: CLINT 和 GPIO 都是内存地址，为什么 CSR 不是？四个原因。最根本的是第一条：处理程序要先从 mscratch 里换出一个可信的栈，才能开始用内存，如果 mscratch 本身在内存里，就成了鸡生蛋。

## Slide 5
第 3 步实现的 12 个地址
12
个地址
其中 8 个真正存东西，其余是常量或别名
trap 机制 · 6 个
0x305
mtvec
0x341
mepc
0x342
mcause
0x343
mtval
0x340
mscratch
0x300
mstatus
身份 · 2 个
0x301
misa
0xF14
mhartid
计数器 · 4 个地址，2 个寄存器
0xB00
mcycle
0xB02
minstret
0xC00
cycle
0xC02
instret
Notes: 按用途分三组。trap 机制的 6 个是这一步的核心；身份的两个是常量；计数器有 4 个地址，但 cycle、instret 只是 mcycle、minstret 的只读别名。

## Slide 6
trap 机制的 6 个 CSR
CSR | 作用 | 谁写 | 谁读
mtvec | trap 去哪里：处理程序的地址 | 软件启动时 | 硬件 trap 时作为新 pc
mepc | trap 发生在哪：出错指令的 pc | 硬件 trap 时 | mret；处理程序可以改它
mcause | 为什么：cause 编号，最高位区分中断 | 硬件 | 处理程序据此分发
mtval | 附加信息：出错的地址或指令编码 | 硬件 | 处理程序
mscratch | 处理程序的暂存，通常放它的栈指针 | 软件 | 软件
mstatus | MIE 中断总开关；MPIE、MPP 保存 trap 前的状态 | 软件；trap 和 mret 自动更新 | 硬件和软件
Notes: 这张表的关键是“谁写谁读”。mepc、mcause、mtval 由硬件在 trap 时写，处理程序读；mtvec 和 mscratch 由软件准备好；mstatus 两边都动：软件开关中断，硬件在 trap 和 mret 时自动保存和恢复。

## Slide 7
一次 trap 的经过
1
出错
指令
非法指令
未对齐访问
访问错误
ecall、ebreak
2
保存现场
硬件
mepc ← pc
mcause ← 原因
mtval ← 地址
MPIE ← MIE
MIE ← 0
3
跳转
硬件
pc ← mtvec
4
处理
软件
csrrw sp,
mscratch, sp
读 mcause 分发
mepc ← mepc+4
5
返回
软件
mret:
pc ← mepc
MIE ← MPIE
tests/cpu/tests2/thandler.S 就是一个只用这 6 个 CSR 的最小处理程序。
Notes: 深色的两步由硬件完成，在 S_TRAP 那一拍一次做完；浅色的由软件完成。mepc 加 4 是为了跳过出错的那条指令；如果不改，mret 会回到同一条指令，再出错一次。

## Slide 8
身份与计数器
身份：misa、mhartid
0x8000_0000_0000_0100
最高两位 MXL = 2：RV64
bit 8：I，只有基本整数指令
只报真正实现的扩展：多报一个，软件就会去用它然后崩溃。c02 的 code 5 测的就是这一条。
mhartid：我是第几个核。xv6 启动时 0 号核做初始化，其他核等待。
计数器：mcycle、minstret
CPI = Δmcycle ÷ Δminstret
mcycle 每拍加一
minstret 每退休一条指令加一，trap 不算
cycle、instret 是给低特权级读的只读别名
这个项目的所有性能数字都来自它们。基线核在板上跑 32 位 ALU 循环：CPI 40.3
Notes: misa 的值必须诚实，它是软件判断能不能用某条指令的唯一依据。计数器方面要记住 trap 不算退休：c10 用 minstret 的差值恰好是 4 来检查这一点。

## Slide 9
为什么到第 3 步才需要它们
第 1、2 步的核只会顺序执行。第 3 步要求核在出错时停下、记录现场、跳到处理程序，还能回来。
出错后去哪里
mtvec
现场是什么
mepc
mcause
mtval
处理程序怎么开始工作
mscratch
回来时恢复什么
mstatus
Notes: 没有这几个 CSR，trap 就只是一次跳转：回不来，也不知道为什么。每个需求正好对应一个或几个 CSR。

## Slide 10
后面的步骤还会加
第 3 步
12 个地址
trap、身份、计数器
第 4 步
mie、mip
中断分线开关与挂起位
第 6 步
S 模式一整套
sstatus、sepc、stvec…… 委托 medeleg、mideleg
第 7 步
satp
页表根地址，开启 Sv39
终点：基线核一共实现 27 个 CSR 地址，足够跑起 xv6。
Notes: 第 3 步的 12 个是地基。第 4 步加中断的两个；第 6 步加 S 模式，大部分是同一组触发器在 S 地址上的视图；第 7 步加 satp 开分页。到 xv6 能跑时一共 27 个地址。